Государственное бюджетное профессиональное   образовательное учреждение  Республики Мордовия

«Кемлянский аграрный колледж»

ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 212, 216 ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (1 семестр)

Разработала: преподаватель Корнаухова Н.А.

Кемля-2020

Методические указания

Для грамотной эксплуатации машин и оборудования  необходимо знать общие правила их конструирования, уметь читать и самостоятельно выполнять чертежи машин и деталей. Этому посвящен курс "Инженерной графики".

Целью изучения дисциплины "Инженерная графика" является формирование пространственного воображения, знаний, умений и навыков по чтению и выполнению чертежей в соответствии с ГОСТами.

Согласно программы предусматривается изучение геометрического черчения, основ начертательной геометрии и проекционного черчения, машиностроительного черчения, чертежей и схем по специальности.

В процессе изучения учебного материала студент выполняет упражнения в рабочей тетради для отработки умений и навыков по черчению.

После изучения заданий выполняются графические работы.

Вариант выбирается  по  последним цифрам номера зачётной книжки студента.

Изучение дисциплины рекомендуется в следующем порядке:

1. Ознакомиться с общими методическими указаниями.

2. Внимательно прочитать содержание программы, отметив о чём студент должен иметь представление, что нужно знать и уметь и какими навыками владеть по дисциплине.

3. Изучить программный материал по учебнику, выполнить предлагаемые упражнения в рабочей тетради, ответить на контрольные вопросы для самоконтроля.

4. Выполнить графические работы.

Для этого необходимо ознакомиться с содержанием графических работ  и образцами выполнения листов, определить данные своего варианта, выполнить чертежи заданий. Оформить их в соответствии  с методическими указаниями по выполнению графических работ. Чертежи  нужно сброшюровать в альбом А3 ( 297 * 420).

Раздел 1

Геометрическое черчение

Введение

Цели и задачи дисциплины. Краткие исторические сведения о развитии графики. Общие сведения о стандартизации. ЕСКД в системе государственной стандартизации..

Тема 1.1.:   Основные сведения по оформлению чертежей

Студент должен:

знать:

- размеры основных форматов чертежных листов (ГОСТ 2.301-68);

- типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68);

- определения и стандартные масштабы;

- форму,   содержание и размеры граф основной надписи;

- форму основной надписи   (штампы)   на чертежах и схемах;

~   форму   основной   надписи   для   текстовых   конструкторских   документов

(спецификация, пояснительная записка и т. п.);

уметь:

- обозначать стандартные масштабы в основной подписи и на изображениях;

- выполнять различные типы линии на чертежах;

- заполнять графы основной надписи.

Вопросы для самоконтроля

- Какие типы линий установлены ГОСТ 2.303-68?

- Какая толщина берётся для штриховой и штрихпунктирной линии в зависимости от толщины сплошной основной линии?

- Какова длина штрихов в штриховой и штрихпунктирной линиях?

- Какие расстояния берутся между штрихами штриховой и штрихпунктирной линий?

- Назовите основные форматы, установленные ГОСТ 2.301-68.

Тема 1.2.: Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах

Студент должен: иметь представление:

-	о   конструкции некоторых прописных и строчных букв   греческого
и латинского алфавитов;

знать:

-	размеры   и   конструкцию   прописных   и   строчных  букв   русского
алфавита, цифр и знаков;

уметь:

-	наносить слова и предложения чертежным шрифтом.

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила
выполнения надписей.

Упражнение. (В рабочей тетради студента)— выполнение букв, цифр и

надписей чертежным шрифтом.

Вопросы для самоконтроля

- Какие размеры чертёжного шрифта установлены ГОСТ 2.304-81?

- Какой угол наклона букв и цифр принят для стандартного шрифта?

Тема 1.З.: Основные правила нанесения размеров

Студент должен:

знать:

- правила проведения выносных и размерных линий для линейных

и угловых размеров;

- общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68;

- упрощения в нанесении размеров; уметь:

- располагать размерные числа по отношению к размерным линиям.

Правила нанесения размеров по ГОСТу на чертеж.

Упражнение.    Нанесение    размеров    на   чертежах    деталей    простой конфигурации.

Вопросы для самоконтроля

- Что называют масштабом чертежа?

- Назовите стандартные масштабы увеличения и уменьшения, установленные ГОСТом.

- На каком расстоянии от линии основного контура  чертежа проводятся размерные линии?

- Какое расстояние должно быть между параллельными размерными линиями?

- Должна ли выносная линия выступать за размерную?

- Какие условные знаки при нанесении размеров знаете?

Тема    1.4.    Геометрические    построения    и    приемы    вычерчивания контуров технических деталей

Ключевые понятия: лекальные кривые, уклон, конусность, сопряжения. Студент должен:

знать:

-правила определения центра дуги, деление отрезка прямой, деление углов;

-правила построения правильных вписанных многоугольников; -последовательность    построения    лекальных   кривых    (эллипс,    гипербола, парабола, циклоидные и спиральные кривые, синусоида);

уметь:

-строить     перпендикулярные     и     параллельные     линии,     уклон     и     конусность;

-строить сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей;

--строить овалы;

-строить различные виды лекальных кривых.

Уклон    и    конусность    на    технических    деталях,    определение,    правила построения заданной величине и обозначение.

Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических построений. Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжения двух прямых другой окружности заданного радиуса. Внешнее и внутреннее касания дуг. Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. Построение лекальных кривых.

Упражнение. Деление окружности на равные части. Построение прокатного профиля. Выполнение сопряжении. Построение и обводка лекальных кривых. Вычерчивание контура технической детали.

Вопросы для самоконтроля

- Что называют конусностью?

2.Как обозначают уклон и конусность на чертежах?

3.Как разделить окружность на 3, 5. 6 равных частей?

4. Что называют сопряжением?

5.С помощью каких инструментов производят обводку эллипсов и овалов?

Раздел 2

Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии)

Тема 2,1. Проецирование точки. Комплексный чертеж точки

Студент должен:

иметь представление:

-о методах проецирования;

знать:

-проецирование точки на три плоскости проекции;

-комплексный чертеж точки;

-расположение точек относительно плоскостей проекции;

уметь:

-измерять координаты точки;

-читать комплексные чертежи проекций точек;

—	строить третью проекцию по двум заданным.

Проецирование  точки  на  две   и  три   плоскости   проекций.   Обозначение плоскостей   проекций,   осей   проекций   и   проекций   точки.   Расположение проекций точки на комплексных чертежах, координатах точки.

Упражнение.   Построение      наглядных   изображений      и   комплексных чертежей проекций точек.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется системой координатных плоскостей?

2. Как обозначают плоскости проекций, оси проекций?

3. Что такое координаты точки?

4. Как построить третью проекцию точки по двум заданным?

Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии

Студент должен:

иметь представление:

-	о взаимном положении прямых в пространстве
знать:

-проецирование отрезка прямой на три плоскости проекции;

^расположение прямой относительно плоскостей проекций;

уметь:

- читать комплексные чертежи проекций отрезка прямой

—	строить третью проекцию отрезка прямой по двум заданным.

Проецирование   отрезка  прямой   на  две   и   на  три   плоскости   проекций. Расположение отрезка прямой относительно плоскостей проекций. Относительное положение точки и прямой. Относительное положение двух прямых.

Упражнение, Построение комплексных чертежей проекции отрезка прямой.

Вопросы для самоконтроля

- Что называют прямой общего положения?

- Как расположены проекции двух параллельных прямых?

- Что называют горизонтально- проецирующей прямой?

- Как расположен отрезок прямой в пространстве относительно плоскостей проекций. Если на горизонтальную плоскость он проецируется в виде точки?

Тема 2.3. Проецирование плоскости

Студент должен: иметь представление:

—	о проекциях плоских фигур;

-о критериях принадлежности прямых и точек плоскости;

знать:

-изображение плоскости на комплексном чертеже;

-расположение плоскости относительно плоскостей проекции;

-взаимное расположение плоскостей;

-пересечение прямой с плоскостью;

-признаки параллельности прямой и плоскости;

уметь:

—	читать комплексные чертежи проецирования плоскости.

Изображение плоскости на комплексном чертеже.   Плоскости уровня. Проецирующие  плоскости.  Проекции  точек  и  прямых,  расположенных  на плоскости.    Взаимное   расположение    плоскостей.    Прямые,    параллельные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей.

Упражнение. Решение задач на построение проекции прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называют плоскостью?

2. Какими способами можно определить положение плоскости в в пространстве?

3.Назовите главные линии плоскости. Как расположены проекции этих линий?

4. Что является признаком параллельности двух плоскостей?

Тема 2.4. Аксонометрические проекции

Студент должен:

иметь представление:

- о назначении аксонометрических проекций;

- знать:

- виды   аксонометрических   проекций   (изометрия,    прямоугольная диметрия), расположение осей и коэффициенты искажения;

- уметь:

- изображать плоские фигуры,   окружности и геометрические тела в аксонометрических проекциях.

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических

проекций:  прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная

изометрии.      Аксонометрические оси.   Показатели искажения. .

Упражнение. Изображение плоских фигур и объемных тел в различных

видах       аксонометрических проекций.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется аксонометрией?

2. Какие виды аксонометрии рекомендует ГОСТ 2. 317-69

3. Как располагаются оси проекций и каковы показатели искажения по осям в изометрической и диметрической прямоугольных проекциях?

4. Как изображают окружности в в изометрической проекции?

Тема 2.5.   Проецирование геометрических тел

Студент должен:

иметь представление:

- об образовании геометрических тел и поверхностей;

знать:

- проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса,   шара и тора);

уметь:

—	строить   проекции   точек   и   линий,   принадлежащих   поверхностям
геометрических тел;

—	строить аксонометрические проекции геометрических тел.

Проецирование   геометрических тел(призмы,   пирамиды,   цилиндра, конуса,   шара и тора)   на три плоскости проекций   с   подробным    анализом    проекций   элементов геометрических тел( вершин, рёбер., граней, осей и образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Изображение геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях.

Упражнение. Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций геометрических тел с нахождением проекции точек и линии, принадлежащих поверхности данного тела.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите известные вам поверхности вращения.

2. Что называется многогранником?

3. Как определить профильную и горизонтальную проекцию точки, находящейся на поверхности конуса, если задана её фронтальная проекция?

Тема 2.6. Сечение геометрических тел плоскостями

Студент должен:

иметь представление:

-о развертке геометрического тела;

знать:

-сечение тел проецирующими плоскостями;

-нахождение     действительной     величины     отрезка    и     плоской     фигуры                      способами вращения, совмещения и перемены плоскостей проекций;

-построение    разверток  поверхностей  усеченных тел    (призмы,    цилиндра, пирамиды, конуса);

уметь:

-строить действительной величины фигуру сечения тела;

-изображать усеченные геометрические тела в аксонометрических проекциях.

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток поверхностей, усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображения усеченных геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях.

Упражнение. Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение действительной величины фигуры сечения. Развертка поверхностей тел. Изображения усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называют сечением?

2. Что представляет собой линия пересечения плоскости с поверхностью вращения?

3. Что называют развёрткой поверхности геометрического тела?

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел

Студент должен:

иметь представление:

- о линиях пересечения геометрических тел;

знать:

- способы нахождения точек линии пересечения;

уметь:

—	изображать пересечения многогранников, многогранника и тела
вращения, двух тел вращения.

Построение линий пересечения поверхностей тел  при  помощи  вспомогательных секущих плоскостей.

Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения.

Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических сфер.

Упражнение.   Построение   комплексных   чертежей   и   аксонометрических проекций пересекающихся многогранников, тела вращения и многогранника, двух тел вращения.

Вопросы для самоконтроля

1. Каким образом определяют точки пересечения прямой с поверхностями призмы, пирамиды, конуса, шара?

2. В каких случаях целесообразно применять вспомогательные секущие плоскости и как их располагать относительно заданной поверхности при определении точки пересечения прямой с плоскостью?

3. Какие точки, принадлежащие линии пересечения поверхностей, называют опорными?

4.В каких случаях нужно применять вспомогательные сферы при построении линии пересечения поверхностей?

Тема       2.8.       Техническое      рисование      и      элементы      технического конструирования

Студент должен:

иметь представление:

- о назначении технического рисунка и отличии технического рисунка от чертежей, выполненных в аксонометрических проекциях;

- об элементах дизайна в конструкции детали; знать:

- зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических осей;

уметь:

—	зарисовать плоские фигуры и окружности, расположенные в
плоскостях, параллельных плоскости проекций.

Технические рисунки геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара) и моделей.

Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой-либо из плоскостей проекции.

Технический  рисунок  призмы,   пирамиды,  цилиндра,   конуса  и  шара. Придание рисунку рельефности (штриховкой).

Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали. Упражнение.        Выполнение       рисунков        квадрата,        прямоугольника, шестиугольника и окружностей. Выполнение рисунков геометрических тел призмы, цилиндра, шара и моделей.

Вопросы для самоконтроля

1. В каких случаях применяют технические рисунки и в чём их отличие от аксонометрического чертежа?

2. По каким осям выполняют построение технического рисунка?

Тема 2.9. Проекции моделей

Студент должен:

уметь:

-строить по двум проекциям третью проекцию модели; -вычерчивать аксонометрические проекции модели;

-строить комплексные чертежи моделей по натурным образцам и по аксонометрическому изображению

.Выбор положения модели для более наглядного ее изображения.

Упражнение.    Построение    комплексных    чертежей    проекции    моделей. Построение    третьей    проекции    по    двум    заданным    аксонометрическим проекциям моделей.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы особенности штриховки при выполнении разрезов на рисунках моделей?

2. С какой целью модели разделяют на составляющие их геометрические тела?

ГРАФИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

Графические работы выполняют на 4-х листах чертёжной бумаги формата А3 ( 297* 420 ) по индивидуальным вариантам заданий. Все листы выполняются карандашом.

Все листы должны иметь рамку и основную надпись, образец которых дан на рисунке 1 и 2.

Графические работы является отчётом студента о проделанной работе по изучению программного материала и должна быть выполнена чётко, графически правильно. Работать над выполнением листов нужно в такой последовательности:

- ознакомиться с содержанием листа;

-найти свой вариант;

-на  листе чертёжной бумаги формата А3 начертить рамку и основную надпись;

-продумать композицию листа:

- наметить место каждой проекции, надписи или построения;

- нанести все осевые линии;

- выполнить необходимые геометрические построения и надписи:

- проверить правильность выполнения;

- обвести чертёж в соответствии с ГОСТ 2.303-68 и подписать его чертёжным шрифтом.

Содержание листов

Лист1-1 Шрифты и линии.

Образец выполненного листа показан на рисунке 3. На листе выполняют :

1. Прописные буквы, цифры стандартного шрифта размера 10.;

2. Упражнения по написанию текста размером 5.

3. Линии чертежа.

4. Построение уклонов и конусности.

5.Пример проведения основных линий ( контур детали)

Рекомендуется в соответствии с ГОСТ 2. 303-68 выбрать следующие толщины линий: для сплошной основной – 1 мм., для штриховой = 0.5мм., для сплошной тонкой- 0, 3 мм., штрихпунктирной- 0.3 мм.

Надписи на чертежах должны соответствовать стандарту на шрифт ГОСТ 2.304-81.Размеры шрифта: 2,5; 3,5;. 5; 7;10; 14; 20 Размер шрифта h определяется высотой прописных букв в мм.

Высота строчных букв- 7/10 h

Расстояние между буквами – 2/10h

Минимальный шаг – 17/10 h

Расстояние между словами- 6/10h

Лист1-2  Геометрические тела.

Образец выполнения листа показан на рисунке 5.

На листе выполняют комплексный чертёж в трёх проекциях: призмы. Пирамиды, цилиндра, конуса, сферы и тора с нанесением на поверхности данных тел точек А. В. С.

Точка А принадлежит ребру или контурной образующей, точкаВ принадлежит видимой части поверхности при взгляде на фронтальную проекцию тела, точка С принадлежит грани или контурной образующей.

Варианты задания приведены в таблице 1, 2

Лист1-3 Пересечение поверхностей.

Образец выполнения представлен на рисунке 6

На листе выполняют комплексных чертёж и аксонометрическую проекцию пересекающихся тел.Варианты задания приведены в таблице 3

Лист1-4. Модель.

Образец выполнения листа показан на рисунке 8.

Номер задания выбирается по последней цифре шифра.

На листе1-4 нужно выполнить комплексный чертёж модели, определив третий вид по двум данным.

Модель должна быть выполнена в трёх видах с применением целесообразных разрезов и нанесением размеров.

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Графические  работы 1

Содержание

Лист1-1 Шрифты и линии

Лист1-2 Геометрические тела

Лист1-3 Пересечение поверхностей

Лист1- 4  Модель

Преподаватель: Корнаухова Н.А.

Студент:

Кемля- 2020  г

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА:

ЗАДАНИЕ А.  ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1.. РАЗМЕРЫ ФОРМАТА А 3

А)297*210                                              В) 297*420

Б)1189*841                                             Г) 594*420

2.. МАСШТАБ УВЕЛИЧЕНИЯ

А) 5:1                                                      В) 1:5

Б) 1:2                                                     Г) 1:1

3) РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАЗМЕРНОЙ ЛИНИЕЙ И ЛИНИЕЙ КОНТУРА ДОЛЖНО БЫТЬ

А) 15 мм                                                 В) 10 мм

Б) 5  мм                                                  Г) 20мм

4. ЕСЛИ КАКУЮ- ЛИБО ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА НЕВОЗМОЖНО ПОКАЗАТЬ НА ОСНОВНЫХ ВИДАХ БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ, ТО ПРИМЕНЯЮТ                                                                                                                А)разрез                                                 В) дополнительный вид

Б) местный вид                                      Г )сложные разрезы

5. ПРЯМАЯ,  ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ПРОЕКЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ                                                                                                 А)  горизонтальная прямая                В)прямая общего положения

Б) фронтальная прямая                      Г)горизонтально- проецирующая прямая

6. КАКАЯ КРЕПЁЖНАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ

А) винт                                                В)гайка

Б) шплинт                                           Г) шайба

7. ДЕТАЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМУЮ  В  ПАЗАХ  ДВУХ  СОПРЯЖЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ  И  ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ  ОТНОСИТЕЛЬНОМУ  ПОВОРОТУ ИЛИ   СДВИГУ  ЭТИХ   ДЕТАЛЕЙ  НАЗЫВАЮТ

А) винт                                                 В) болт

Б) шпонка                                             Г)гайка

8. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО НА ЧЕРТЕЖЕ

А) максимальное

Б) среднеарифметическое

В)минимальное, но достаточное для изготовления и контроля изделия

9. ДЛЯ  ИЗОБРАЖЕНИЯ  ВИДИМОГО  КОНТУРА  ПРЕДМЕТА ПРИМЕНЯЕТСЯ  ЛИНИЯ

А) сплошная волнистая                      В) сплошная основная

Б) штриховая                                       Г)штрихпунктирная

ЗАДАНИЕ Б ДОПОЛНИТЕ

10. Основная надпись на чертежах и схемах имеет размеры  ___________.

11. Условное изображение, применяемое для выявления внутренней поверхности предмета называется ___________.

12. Основные виды: ________ вид,  вид сверху, вид слева.

13. ______________- это изображение, выполненное от руки, без применения чертёжных инструментов, без точного соблюдения масштаба, по правилам прямоугольного проецирования, но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей.

ЗАДАНИЕ В

| 14. Определите соединение половины вида и разреза | А) | Б) | В) | Г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Зачёт по дисциплине.  Сдача зачёта проводится в часы и дни, установленные расписанием. К зачёту  допускают студентов, полностью выполнивших все работы, установленные рабочей программой

Вопросы для зачёта по инженерной графике

- Цели и задачи дисциплины. Исторические сведения о развитии графики. Общие сведения о стандартизации.

- Форматы. Масштабы. Основная надпись.

- Линии чертежа.

- Чертёжный шрифт.

- Правила нанесения размеров.

- Уклон и конусность. Деление окружности на равные части.

- Сопряжения.

- Способы проецирования. Точка в системе  3 плоскостей проекций. Координаты точки.

- Задание и изображение прямой на чертеже, ее положение относительно
плоскостей проекций.

- Задание плоскости на чертеже. Положение плоскости относительно плоскостей проекций,

11. Аксонометрия. Стандартные прямоугольные проекции.

12. Проецирование геометрических тел.

- Пересечение многогранника с плоскостью.

- .Развертка поверхности многогранника.

- .Взаимное пересечение поверхностей тел.

- Техническое рисование.

- Построение комплексных чертежей моделей.

- Виды и их назначение.

- Разрезы простые.

- Эскиз детали. Последовательность выполнения эскиза.

# Информационное обеспечение обучения.

Учебные издания:

- Бродский А.М.  Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халгинов. – М.: Академия, 2015. – 400с.

- Куликов В. П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2007, 240 с.

- Миронова Р. С. Инженерная графика/Р.С.,  Миронова Б.Г. Миронов  - М.: Высшая школа, 2003г

- Чекмарёв А. А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ А.А. Чекмарёв. – М.: ИНФРА – М,2014. – 396с.

- Государственные стандарты «Единая система конструкторской документации»

2.001-93.Общие положения

2.104-68 Основные надписи.

2.101-68  Виды изделий.

2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов.

2.109-73    Основные требования к чертежам.

    - Форматы.

2.302-68  Масштабы.

2.303-68  Линии.

2.304-81   Шрифты чертежные.

2.305-68. Изображения — виды, разрезы, сечения.

2.306-68.  Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах.

2. 307-68. Нанесение размеров и предельных отклонений.

2.310-68  Нанесение на чертежах обозначение покрытий, термической и других видов обработки.

2.317-69  Аксонометрические проекции.